Краткая инструкция пользователя

KENWOOD S850

|  | Отображение на дисплее | Значение | Операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Блокировка клавиатуры | удерживайте [ F ] 2 секунды |
| 2 | 188 | Номер канала | включите радиостанцию, удерживая одновременно клавиши РТТ и [ F ], выберите канальный режим (CH), нажмите РТТ для подтверждения |
| 3 | CT | CTCSS код | для выбора войдите в режим настройки каналов |
| 4 | DQT | DCS код | для выбора войдите в режим настройки каналов |
| 5 | колокольчик | звуковое подтверждение нажатия клавиш | [ F ] + [ 8 ] |
| 6 | ANI |  | включите радиостанцию, удерживая одновременно клавиши [ MONI ] + [ F ], |
| 7 | + |  | режим FR, [ F ] + [ 4 ] для выбора |
| 8 | − |  | режим FR, [ F ] + [ 4 ] для выбора |
| 9 | R | Реверс частоты | режим FR, [ F ] + [ 5 ] |
| 10 | S | Экономия энергии | [ F ] + [ 7 ] |
| 11 | PRI |  | [ F ] + [ # ], выбор (001-199) |
| 12 | N | широкий, узкий диапазон (N – узкий диапазон) | войдите в режим настройки каналов |
| 13 |  | уровень заряда аккумулятора | --------- |
| 14 | H / M / L | выходная мощность | войдите в режим настройки каналов |
| 15 | F | функциональная клавиша | --------- |
| 16 | VOX | VOX включен / отключен | при нажатых кнопках [ F ] + [*] включите радиостанцию для активации VOX, повторите операции для отключения |
| 17 | VOX | настройка VOX | нажмите [ F ] + [*], выберите уровень чувствительности VOX |

# Выбор рабочего режима

Чтобы выбрать рабочий режим, включите радиостанцию, удерживая одновременно клавиши РТТ и [ F ]. Клавишами ▲ и▼ выберите режим (на дисплее высветится MODE: FR,  FC,  CH), подтвердите нажатием РТТ, выход клавишей [EXT].

1. Частотный режим (FR)

2. Режим настойки каналов (FC)

3. Канальный режим (CH)

# Блокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку [ F ] для блокировки клавиатуры, на дисплее отобразится знак           . Повторите операцию для отмены блокировки.

Сканирование частоты

В частотном режиме работы нажмите [ F ] + [ 1 ] для начала сканирования. Начнётся сканирование с увеличением частоты на величину установленного шага. Выберите направление сканирования кнопками ▲ или ▼. Отмена сканирования любой кнопкой, кроме ▲ и ▼.

# Установка шага частоты

Нажмите кнопки [ F ] + [ 2 ], на дисплее отобразится STP и шаг частоты, нажатием ▲ и▼ выберите шаг: 25кГц, 5кГц, 10кГц, 6.25кГц, 12.5кГц. Подтвердите нажатием PTT.

# Шумоподавитель

Нажмите кнопки [ F ] + [ 3 ], на дисплее отобразится SQL и уровень чувствительности шумоподавителя от 00 до 09 (в заводских установках - 06). Нажатием ▲ или▼ установите необходимую чувствительность, подтвердите выбор нажатием PTT.

Активирование режима разноса частот

Если необходимо разнести частоты приёма и передачи на небольшое значение, то в радиостанции предусмотрена функция разноса частот.

В частотном режиме FR нажмите кнопки [ F ] + [ 4 ], на дисплее отобразится SFT: OFF, “-”, “+”. Кнопками ▲ или▼ установите необходимое значение. Подтвердите нажатием PTT.

Реверс частоты (репитерный сдвиг)

В частотном режиме FR нажмите кнопки [ F ] + [ 5 ], на дисплее отобразится R. Повторите операцию для отмены реверса.

# Ограничение времени передачи

Нажмите кнопки [ F ] + [ 6 ], на дисплее отобразится ТОТ и время ограничения в секундах. Нажатием ▲ или▼ установите время: 30S, 60S, 120S, 180S, 240S, 300S или OFF, подтвердите, нажав PTT.

# Режим экономии энергии

Нажмите кнопки [ F ] + [ 7 ], на дисплее появится SAV: OFF / ON, нажатием ▲ или▼ установите режим, подтвердите нажатием PTT.

# Звуковые сигналы

Нажмите кнопки [ F ] + [ 8 ], на дисплее отобразится BP: OFF / ON, нажатием ▲ или▼ установите режим, подтвердите нажатием PTT.

# Подсветка дисплея

Нажмите кнопки [ F ] + [ 9 ], на дисплее отобразится LED: AUT or OFF, нажатием ▲ или▼ установите необходимый режим, подтвердите нажатием PTT.

# Включение и настройка режима активации голосом VOX

а) Включите радиостанцию, удерживая одновременно клавиши [ F ] + [ * ]. Активируется режим VOX, на дисплее высветится VOX. Для отключения VOX повторите операцию.

б) Нажмите кнопки [ F ] + [ * ], на дисплее отобразится VOX и уровень чувствительности от 1 до 8 (чем выше значение, тем больше уровень чувствительности), нажатием ▲ или▼ установите необходимый режим, подтвердите нажатием PTT.

в) На дисплее высветится VOT. и значение от 1S до 4S. Кнопками ▲ или▼ установите задержку включения передачи от 1 до 4 секунд, подтвердите нажатием PTT.

Настройка разноса частот

В частотном режиме FR нажмите кнопки [ F ] + [ 0 ], на дисплее отобразится значение  разноса частот. С помощью цифровой клавиатуры радиостанции или кнопками ▲ или▼ установите необходимый разнос, подтвердите нажатием PTT. Диапазон вводимых частот – от 00.000 до 50.000 МГц.

# Запрет передачи (Prohibit transmission if busy)

Нажмите кнопки [ F ] + [ MONI ], на дисплее отобразится BCL: OFF/ON, нажатием ▲ или▼ выберите режим, подтвердите нажатием PTT.

Настройка каналов

Удерживая одновременно клавиши РТТ и [ F ], включите радиостанцию. Клавишами ▲ и▼ выберите режим программирования каналов FC, подтвердите нажатием PTT.

Далее следуйте схеме:

# Удаление канала из памяти

Войдите в режим программирования каналов FC (см. Выбор рабочего режима). На дисплее высветится номер канала. Кнопками ▲ или▼ выберите канал для удаления, подтвердите нажатием PTT. На дисплее появится частота выбранного канала, нажмите клавишу [ 0 ], на дисплее высветится --------- , подтвердите нажатием PTT.

# Сброс настроек, возврат к заводским установкам

Удерживая одновременно клавиши [ F ] + [ * ], включите радиостанцию. На дисплее высветится ERACE? Подтвердите нажатием PTT.

# Присвоение радиостанции идентификационного номера (функция ANI)

Включите радиостанцию, удерживая одновременно кнопки MONI и [ F ]. Активируйте режим ANI, выбрав ON и подтвердите нажатием PTT. Установите число от 000 до 999, подтвердите, нажав ещё раз PTT.

# Технические характеристики

Основные

| Диапазон частот | 400-470 МГц |
| --- | --- |
| Количество каналов | 199 |
| Span of channel | 25 кГц / 12.5 кГц |
| Шаг частот | 5, 6.5 кГц |
| Напряжение питания | 7.5 В ( 20% |
| Время работы от аккумулятора | около 10ч с аккумулятором S-20 (1100мА/ч) в режиме 5-5-90 |
| Рабочая температура | -20°С ~ +60°С |
| Стабильность частоты | (2.5ppm (-20°С ~ +60°С) |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Размеры | 52х32х100 мм (без антенны) |
| Вес | 215 г (с аккумулятором и антенной) |

Передатчик

| Carrier Frequency Error | ≤7 x 10-6 |
| --- | --- |
| Выходная мощность | ≤5 Вт |
| Modulate Limit | ≤5 кГц |
| Искажение звука | ≤5% |
| Modulate characteristic | (3 дБ |
| Паразитные излучения | ≥65 дБ |
| Spurious response | ≤7.5 Вт |
| In use Band | ≤16 кГц |

Приёмник

| Чувствительность | 12дБ (SINAD) 0.18(V |
| --- | --- |
| Искажение звука | ≤5% |
| Audio response | +2 дБ ~ –10 дБ |
| Common channel Rejection | ≥-8 дБ |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥55 дБ |
| Intermodulation distortion | ≥55 дБ |
| Spurious response | ≥55 дБ |
| Blocking characteristic | ≥85 дБ |

Таблица частот

50 CTCSS кодов

| 67.0 | 94.8 | 131.8 | 171,3 | 203.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69,3 | 97.4 | 136.5 | 173.8 | 206,5 |
| 71.9 | 100.0 | 141.3 | 177,3 | 210.7 |
| 74.4 | 103.5 | 146.2 | 179.9 | 218.1 |
| 77.0 | 107.2 | 151.4 | 183,5 | 225.7 |
| 79.7 | 110.9 | 156.7 | 186.2 | 299,1 |
| 82.5 | 114.8 | 159,8 | 189,9 | 233.6 |
| 85.4 | 118.8 | 162.2 | 192.8 | 241.8 |
| 88.5 | 123.0 | 165,5 | 196,6 | 250.3 |
| 91.5 | 127.3 | 167.9 | 199,5 | 254,1 |

104+1 DCS кодов

| 023 | 065 | 132 | 205 | 255 | 331 | 413 | 465 | 612 | 723 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 025 | 071 | 134 | 212 | 251 | 332 | 423 | 466 | 624 | 731 |
| 026 | 072 | 143 | 223 | 263 | 343 | 431 | 503 | 627 | 732 |
| 031 | 073 | 145 | 225 | 265 | 346 | 432 | 506 | 631 | 734 |
| 032 | 074 | 152 | 226 | 266 | 351 | 445 | 516 | 632 | 743 |
| 036 | 114 | 155 | 243 | 271 | 356 | 446 | 523 | *645 | 754 |
| 043 | 115 | 156 | 244 | 274 | 364 | 452 | 526 | 654 |  |
| 047 | 116 | 162 | 245 | 306 | 365 | 454 | 532 | 662 |  |
| 051 | 122 | 165 | 246 | 311 | 371 | 455 | 546 | 664 |  |
| 053 | 125 | 172 | 251 | 315 | 411 | 462 | 565 | 703 |  |
| 054 | 131 | 174 | 252 | 325 | 412 | 464 | 606 | 712 |  |

Внимание! Не допускайте работу радиостанции со сломанной или снятой антенной. Не используйте гарнитуры, аккумуляторы и зарядные устройства других производителей – это может привести к поломке радиостанции.

Радиостанции с наличием механических повреждений, со следами несанкционированного вскрытия, а также залитые жидкостью обмену и гарантийному ремонту не подлежат.

# Text boxes

CH-001

РТТ

OFF/CTCSS

РТТ

OFF (DQT)

РТТ

РТТ

ADD/DEL

РТТ

OFF/CTCSS

РТТ

OFF (DQT)

РТТ

РТТ

418.025

W/N

РТТ

CH-002

РТТ

418.025

H/M/L

Выберите номер канала

Введите частоту приёма

Введите CTCSS частоту

Введите DCS частоту, выберите DCS (N или 1) нажатием [MONI]

Select the channel to participate scan or not (ADD is yes, DEL is no)

Частота передачи

Выбор CTCSS частоты

Выбор DCS частоты, выберите DCS (N или 1) нажатием [MONI]

Выбор мощности L / M / S

Select wide-narrow band, LCD display N that is narrow band, no display is wide band

Введите другие каналы, повторив вышеперечисленные операции.

Нажмите [EXIT] для завершения и выхода.